## Slide 1: 毫米波雷达

## Slide 2: 目录
毫米雷达：介绍、ISM、原理、优势……
智能化衍变：智能电器-智能家居
毫米波产品介绍
雷达应用篇- 智能卫浴、智能家电、智能照明

## Slide 3
1、毫米波雷达-介绍
毫米波雷达，顾名思义，就是工作在毫米波频段的雷达。
毫米波（Millimeter-Wave，缩写：MMW），是指长度在1~10mm的电磁波，对应的频率范围为30~300GHz。
24GHz的波长是1.25cm，但是目前业界也依然将其称之为毫米波。
根据波的传播理论，
频率越高，波长越短，分辨率越高，穿透能力越强，但在传播过程的损耗也越大，传输距离越短；
频率越低，波长越长，分辨率不高，穿透能力不强，但绕射能力越强，传输距离越远。
毫米波的分辨率高、指向性好、抗干扰能力强和探测性能好。
【大气衰减趋势图】
“大气窗口”主要集中在35GHz、45GHz、94GHz、140GHz、220GHz频段附近，比较适用于点对点通信，已被低空空地导弹和地基雷达所采用。
“衰减峰”在60GHz、120GHz、180GHz频段附近出现极大值。
一般说来，“衰减峰”频段被多路分集的隐蔽网络和系统优先选用，用以满足网络安全系数的要求。
Notes: 通常大气层中水汽、氧气会对电磁波有吸收作用，目前绝大多数毫米波应用研究集中在几个“大气窗口”频率和三个“衰减峰”频率上。
所谓的“大气窗口”是指电磁波通过大气层较少被反射、吸收和散射的那些透射率高的波段。

## Slide 4
1、毫米波雷达-ISM频段
中华人民共和国无线电频率划分规定2019-7-4 ISM频段
5850-5875 MHz
24-24.25GHz 中心频段 24.125GHz
61-61.5GHz 中心频段 61.25GHz
122-123GHz 中心频段 122.5GHz
244-246GHz 中心频段 245GHz
ISM频段（IndustrialScientificMedical Band），中文意思分别是工业的(Industrial)、科学的(Scientific)和医学的(Medical)，因此顾名思义ISM频段就是各国挪出某一段频段主要开放给工业，科学和医学机构使用。应用这些频段无需许可证或费用，只需要遵守一定的发射功率（一般低于1W），并且不要对其它频段造成干扰即可。

## Slide 5
1、毫米波雷达-原理
1、多普勒连续波（CW）雷达可以探测物体的运动以及运动速度；
2、行程时间或传播时间ToF ( time of flight )测量原理，又称回波测距原理。是利用能量波在空间中的传播时间
来进行度量的一种方法。
3、频移键控（FSK）可以探测物体运动、运动速度以及运动中的距离；
4、调频连续波（FMCW）雷达则可探测物体是否存在、运动、速度和距离。
雷达，是英文Radar的音译，源于Radio Detection and Ranging的缩写，意思为“无线电探测和测距”，是一种电磁传感器，用来对反射性物体检测和定位（《雷达手册:第3版》）。雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波，由此获得目标至电磁波发射点的距离、径向速度、方位、高度等信息。

## Slide 6
1、毫米波雷达-优势
1.穿透性强
非接触探测，可穿透相对厚度、均匀的塑料、玻璃、陶瓷等介质。
2.测速测距测角
探测距离远，测距精度高。
感应角度大，测距范围广，可以同时读取多个不同距离目标的距离信息。
两收以上可探测方位
3. 方向性好
由于天线和其他的微波元器件尺寸与频率有关，因此毫米波雷达的天线
和微波元器件可以较小，小的天线尺寸可获得窄波束。
4. 全天候抗干扰
不受温度、湿度、噪声、气流、尘埃、光线等影响，适合恶劣气候。
大气衰减虽然限制了毫米波雷达的性能，但有助于减小许多雷达一起工
作时的相互影响。
5. 安全环保
输出功率小，不足手机输出功率1/10。
使用寿命长
智能照明

## Slide 7
1、毫米波雷达-竞品对比
雷达的优势是白天黑夜均能探测远距离的目标，且不受雾、云和雨的阻挡，具有全天候、全天时的特点，并有一定的穿透能力。因此，雷达不仅成为军事上必不可少的电子装备，而且广泛应用于社会经济发展（气象预报、资源探测、环境检测等）和科学研究（大气物理、电子层结构研究等）。

## Slide 8
1、毫米波雷达-安装方式及感应范围

## Slide 9
1、毫米波雷达-常用引脚
备注：不同模块的引脚会有细微差别，以上供参考

## Slide 10
1、毫米波雷达-安装及测试注意事项

## Slide 11: 智能化衍变

## Slide 12
传统电器
压力传感器模组
气味传感器模组
粉尘（PM2.5)传感器
语音控制传感器模组
多功能环境传感器模组
红外热成像传感器模组
超声波ToF传感器模组
毫米波雷达传感器模组
人体动态感应模组
人体存在感应模组
手势识别感应模组
多人轨迹感应模组
跌倒传感器模组
呼吸心跳识别传感器模组
==
通讯模组
云/APP
智能电器
2、智能化衍变

## Slide 13
智能电器是将微处理器、传感器技术、网络通信技术引入家用电器设备后形成的智能产品，具有自动感知与控制住宅空间状态和家电自身状态、家电服务状态，能够自动控制及接收住宅用户在住宅内或远程的控制指令；同时，智能家电作为智能家居的组成部分，能够与住宅内其它家电和家居、设施互联组成系统，实现智能家居功能。
智能家电与传统家电的不同在于智能家电实现了拟人智能，产品通过传感器和控制芯片来捕捉和处理信息，除了根据住宅空间环境和用户需求自动设置和控制，用户可以根据自身的习惯进行个性化设置。当智能家电与互联网连接后，其也就具备了社交网络的属性。从而，智能家电也可理解为物联网家电。
2、智能化衍变之智能电器

## Slide 14
智能卫浴
智能马桶
智能浴镜
智能浴霸
智能镜柜
==
智能厨房电器
智能冰箱
智能烟机
智能净水机
==
智能洁净电器
智能空气净化器
智能洗衣机
智能衣柜
==
智能环境安全报警器
智能门锁
可视对讲
智能IPC
远程视频监控器
==
智能照明
LED道路灯 LED地埋灯
LED吸顶灯 、LED筒灯
LED台灯、 LED线槽灯
LED高棚灯、 LED工矿灯
LED情景氛围灯
==
智能冷暖电器
智能空调
智能新风机
智能风扇
智能取暖器
==
智能影音电器
智能电视
智能音响
智能会议屏
==
智能家居电器组网
智能家居系统拓扑架构
2、智能电器之智能家居

## Slide 15: 毫米波产品介绍

## Slide 16
场景应用
3、毫米波雷达之微动感应

## Slide 17
场景应用
3、毫米波雷达之人体存在感应

## Slide 18
场景应用
3、毫米波雷达之精准测距

## Slide 19
场景应用
3、毫米波雷达之手势识别

## Slide 20
场景应用
3、毫米波雷达之轨迹跟踪

## Slide 21: 应用篇：智能卫浴

## Slide 22
人进入马桶1.5米范围，雷达感应到人时，小夜灯亮起及马桶盖打开；
人离开马桶1.5米范围后，雷达感应不到人时，马桶盖关闭及小夜灯关闭；并开启冲水、杀菌功能；
人进入马桶1.5米范围，雷达感应到人时，小夜灯亮起，及座圈进行加热；
人进入马桶1米范围后，雷达感应到人时，马桶盖开启；
人离开马桶1.5米时，雷达感应不到人时，马桶关闭加热、关盖、小夜灯，并开启冲水及杀菌功能；
人进入马桶1.5米范围，雷达感应到人时，小夜灯亮起，及座圈进行加热并同时开启马桶盖；
人在马桶1米范围挥手（上下挥），马桶自动开启马桶内圈；
人离开马桶1.5米时，雷达感应不到人时，马桶关闭加热、关盖、小夜灯，并开启冲水及杀菌功能；
人进入马桶1.5米范围，雷达感应到人时，小夜灯亮起，及座圈进行加热；
人进入马桶1米范围后，雷达感应到人时，马桶盖开启；
人离开马桶1.5米时，雷达感应不到人时，马桶关闭加热、关盖、小夜灯，并开启冲水及杀菌功能；
根据人的位置信息，在马桶两侧及横穿马桶时，实现马桶盖精准开启；
轨迹跟踪
1、智能马桶应用篇

## Slide 23
1、传统马桶改造篇
人进入马桶1.5米范围，雷达感应到人时，小夜灯亮起，及座圈进行加热并同时开启马桶盖；
人在马桶1米范围挥手（上下挥），马桶自动开启马桶内圈；
人离开马桶1.5米时，雷达感应不到人时，马桶关闭加热、关盖、小夜灯，并开启冲水及杀菌功能；
人进入马桶1.5米范围，雷达感应到人时，小夜灯亮起，及座圈进行加热；
人进入马桶1米范围后，雷达感应到人时，马桶盖开启；
人离开马桶1.5米时，雷达感应不到人时，马桶关闭加热、关盖、小夜灯，并开启冲水及杀菌功能；
人进入马桶1.5米范围，雷达感应到人时，小夜灯亮起及马桶盖打开；
人离开马桶1.5米范围后，雷达感应不到人时，马桶盖关闭及小夜灯关闭；并开启冲水、杀菌功能；

## Slide 24
2、智能浴镜篇
轨迹跟踪
5.根据人体位置信息，在横穿及侧面时，镜子根据接收到信息可以保持原状态；

## Slide 25
1、智能浴霸篇

## Slide 26
1、智能换气扇篇

## Slide 27: 应用篇：智能家电

## Slide 28
1. 人进入冰箱2米范围内，感应到有人，LCD屏自动打开主界面或开始播放视频；
2. 人离开冰箱2米范围后，感应不到人，LCD屏自动关闭；
3. 精准测距，根据人体与LCD屏的距离远近智能调节亮度
2、智能冰箱篇

## Slide 29
2、智能集成灶&烟机篇
1.人进入烟机2米范围内，感应到有人，LCD屏自动打开主界面或开始播放视频，辅助照明灯自动开启；
2.人离开烟机2米范围后，感应不到人，LCD屏自动关闭，辅助照明灯关闭；
1.人进入烟机2米范围内，感应到有人，辅助照明灯开启；
2.人离开冰箱1.5米范围内，感应到人，LCD屏自动开启；
3.人离开烟机2米范围后，感应不到人，LCD屏自动关闭，辅助照明灯关闭；

## Slide 30
1.消毒柜启动消毒杀菌时，人进入消毒柜1米范围时，需要感应有人，消毒柜暂停消毒杀菌；
2.人离开消毒柜1米范围后，感应不到人，消毒柜重新启动消毒杀菌；
2、智能厨房小电器篇

## Slide 31
3. 人离空气净化器感应范围8米后，感应不到人，空气净化器自动关闭；
2、智能空气净化器篇

## Slide 32
2、智能电风扇篇
1.人进入风扇5米范围内，感应到人，风扇开启，并伴随香薰；
2.人离开风扇5米范围后，感应不到人，风扇、香薰自动关闭；
1.人进入风扇5米范围内，感应到人，风扇开启，根据远近智能调整风量；
2. 风随人走，根据人的位置，风扇智能跟踪；
2.人离开风扇5米范围后，感应不到人，风扇、自动关闭；
轨迹跟踪

## Slide 33
2、智能空调篇

## Slide 34
2、智能面板篇
人进入面板1.5米范围内，雷达感应到人时，LCD屏自动点亮；
人离开面板1.5米范围后，雷达感应不到人时，LCD屏自动关闭
人进入面板2米范围内，雷达感应到人时，LCD屏自动点亮；
根据距离远近智能调节LCD亮度
人离开面板2米范围后，雷达感应不到人时，LCD屏自动关闭

## Slide 35
应用篇：智能照明

## Slide 36
3、智能床头灯篇
1.人进入床头灯3米范围内，感应到人，床头灯开启；
2.人离开床头灯3米范围后，感应不到人，床头灯自动关闭；
1.人进入床头灯3米范围内，感应到有人，床头灯开启；
2.人离开床头灯3米范围外，感应不到人，床头灯自动关闭；
3.人离床头灯越远时，灯光越强，人离床头灯越时，灯光越柔和舒适；
4.人在床头灯感应区，看书/写字、办公等小微动作下，床头等继续正常开启照明模式；

## Slide 37
3、智能照明灯篇
1.人来灯亮，人走灯灭；
2.人远灯暗，人近灯亮；

## Slide 38
3、智能办公照明灯篇
典型应用场地：
写字/办公区域
房间/库房
==
典型应用产品：
LED智能灯具
吸顶灯、筒灯
平板灯、线条灯
高棚灯、工矿灯
1.人来灯亮，人走灯灭；
2.人远灯暗，人近灯亮；

## Slide 39
人体存在感应模块
雷达智能电器：
LED智能吸顶灯
LED智能筒灯
吸顶安全监控器
==
1.人在灯亮，人走灯灭；
3、智能家用照明灯篇

## Slide 40: 感 谢 聆 听